## Slide 1: Bluetooth Advertising Data Basics
2025.05.20

## Slide 2: 🔗 체인 광고 (Chained Advertising)
체인 광고는 Bluetooth 5.0에서 도입된 기능으로, 하나의 광고 패킷이 최대 255바이트의 데이터를 전송할 수 있는 제한을 넘어설 수 있도록 여러 개의 광고 패킷을 연결하여 전송하는 방식입니다.
목적: 하나의 광고 패킷 크기 제한을 넘어서는 대용량 데이터를 여러 개의 광고 패킷으로 분할하여 전송합니다.
동작 방식:
AUX_ADV_IND: 첫 번째 광고 패킷으로, 실제 광고 데이터를 포함합니다.
AUX_CHAIN_IND: 이후의 광고 패킷으로, 이전 패킷의 데이터를 이어받아 전송합니다. 각 패킷은 AuxPtr를 통해 다음 패킷의 위치를 가리킵니다.
장점: 하나의 광고 세션에서 최대 1650바이트까지 데이터를 전송할 수 있으며, 여러 개의 패킷을 연결하여 대용량 데이터를 효율적으로 전송할 수 있습니다.
사용 예시: 대용량의 서비스 데이터나 펌웨어 이미지를 여러 개의 광고 패킷으로 분할하여 전송할 때 유용합니다.

## Slide 3: 📡 확장 광고 (Extended Advertising)
확장 광고는 Bluetooth 5.0에서 도입된 기능으로, 기존의 31바이트 제한을 넘어서는 대용량의 광고 데이터를 전송할 수 있도록 지원합니다.
목적: 기존 31바이트의 광고 데이터 제한을 넘어, 최대 255바이트까지 데이터를 전송할 수 있도록 지원합니다.
동작 방식:
ADV_EXT_IND: 주 광고 채널(채널 37, 38, 39)을 통해 전송되며, 보조 광고 채널에서 실제 광고 데이터를 포함하는 AUX_ADV_IND 패킷의 위치를 가리키는 포인터인 AuxPtr를 포함합니다.
AUX_ADV_IND: 보조 광고 채널(채널 0~36)을 통해 전송되며, 실제 광고 데이터를 포함합니다.
장점: 하나의 광고 패킷에서 최대 255바이트의 데이터를 전송할 수 있으며, 여러 개의 패킷을 연결하여 최대 1650바이트까지 전송할 수 있습니다.
사용 예시: 대용량의 서비스 데이터나 펌웨어 이미지를 광고를 통해 전송할 때 유용합니다.

## Slide 4: ⚖️ 확장 광고와 체인 광고의 차이점
항목 | 확장 광고 (Extended Advertising) | 체인 광고 (Chained Advertising)
목적 | 대용량 데이터 전송 지원 | 하나의 광고 패킷 크기 제한 극복
데이터 크기 | 최대 255바이트 | 최대 1650바이트
패킷 유형 | ADV_EXT_IND, AUX_ADV_IND | AUX_ADV_IND, AUX_CHAIN_IND
연결 방식 | 보조 광고 채널을 통한 연결 | 패킷 체인을 통한 연결
사용 예시 | 대용량 서비스 데이터 전송 | 대용량 데이터를 여러 패킷으로 분할 전송

## Slide 5: 🔄 주기 광고 (Periodic Advertising)
주기 광고는 Bluetooth 5.0에서 도입된 기능으로, 일정한 간격으로 광고 패킷을 전송하여 스캐너가 이를 수신하고 동기화할 수 있도록 지원합니다.
동작 방식: ADV_EXT_IND 패킷을 통해 주 광고 채널에서 광고를 시작하며, 이후 보조 광고 채널에서 AUX_SYNC_IND 패킷을 주기적으로 전송하여 스캐너가 이를 수신하고 동기화합니다.
장점: 스캐너는 주기 광고를 통해 일정한 간격으로 데이터를 수신할 수 있으며, 이로 인해 전력 소비를 줄일 수 있습니다.
사용 예시: 비연결형 광고를 통해 여러 스캐너가 동일한 데이터를 수신해야 할 때 유용합니다.

## Slide 6: 📊 비교 요약